| ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ |
| --- |
| 000.4859.79.000 Фторопластовые рукава в металлической оплетке (без фланцевой арматуры) |
| 740.21-1118 304-Ду12, 740.21-1118 304-06-Ду10 Используется в топливных и смазочных системах а/м КАМАЗ Условно проходной диаметр 10-12 мм  Температура рабочей среды до 200°С  Рабочее давление до 20 кг/см2  Минимально допустимый радиус изгиба 10 диаметров |  |
| 000.4859.84.000 Бронированный рукав тормозной системы а/м КАМАЗ 6520-3506060 |
|  Условно проходной диаметр 15 мм  Температура рабочей среды до 200°С  Минимально допустимый радиус изгиба 10 диаметров |  |
| 000.4859.104.000 Сильфон турбонаддува двигателя ЯМЗ 240 |
|  Условно проходной диаметр 80 мм  Максимальный изгиб продольной оси 6°  Осевое удлинение или сжатие относительно номинального размера 5 мм  Температура рабочей среды до 650°С  Рабочее давление до 2,5 кг/см2 |  |
| 000. 4859. 105. 000 Сильфон турбонаддува трактора К-701 с двигателем ЯМЗ |
|  Условно проходной диаметр 100 мм  Максимальный изгиб продольной оси 8°  Осевое удлинение или сжатие относительно нормального размера 5 мм  Температура рабочей среды до 650°С  Рабочее давление 2,5 кг/см2 |  |
| 000. 4859. 63. 000 Сильфон турбонаддува двигателя ЯМЗ 236 БЕ-1008088 |
|  Условно проходной диаметр 45 мм  Максимальный изгиб продольной оси 6°  Температура рабочей среды до 750°С  Рабочее давление 2,5 кг/см2 |  |
| 000. 4859. 99. 000 Система подачи газа для двигателя 820.01-115 а/м КАМАЗ |
|  Условно проходной диаметр 4-6 мм  Температура рабочей среды от -40 до +60°С  Рабочее давление 4,5 кг/см2 |  |
| 000. 4859. 45. 000 Газопровод рециркуляции отработавших газов двигателя ГАЗ 560 |
|  Условно проходной диаметр 25 мм  Температура рабочей среды до 750°С  Рабочее давление 1,25 кг/см2 |  |
| 000. 4859. 62. 000 Гибкий элемент турбонаддува двигателя ЯМЗ 238 МБ |
|  Условно проходной диаметр 65 мм  Максимальный изгиб продольной оси 6°  Температура рабочей среды 750 °С  Рабочее давление 2,5 кг/см2 |  |
| 000. 4859. 47. 000 Гибкий и элемент турбонаддува комбайна ДОН 1500 с двигателем КАМАЗ |
|  Условно проходной диаметр 80 мм  Удлинение или сжатие относительно номинального положения 7 мм  Температура рабочей среды до 650°С  Рабочее давление 0,3 кг/см2 |  |